## Slide 1: QuIQCL LabSeminar
Current RFSoC Procedure

## Slide 2: Contents
About Compiler
RFSoC Structure
Internal Structure(Verilog + Firmware)

## Slide 3: MMIO
volatile uint64_t * axi_addr = (volatile uint64_t *)0x1000;
*(axi_addr) = 2024;
CPU
AXI BUS
Module0
(0x0000)
Module0 0x0000
Module1 0x1000
DRAM
Module1
(0x1000)
0x0000
0x1000
0x2000
valid
ready
data
Notes: 본격적인 RFSoC 내부구조를 설명 드리기 이전에 CPU와 FPGA 모듈 사이에서 통신 하는 방식에 대해서 설명드리겠습니다. RFSoC는 Memory Mapped IO 방식을 사용합니다. 줄여서 MMIO 방식이라고 하는데요, 다음과 같이 모듈에 접근할 때 특정 주소를 기반으로 접근을 하게 됩니다. AXI Bus라는 bus 기반으로 데이터를 주고 받는 구조입니다. AXI bus는 ARM에서 모듈간에 통신을 하는 표준적인 버스입니다. 실제로는 주소, 데이터, 그리고 응답으로 버스가 나눠어지는 설명의 편의성을 위해 다음과 같은 구조로 간략화 하였습니다. 여기서 valid는 현재 CPU에서 데이터를 내보내려고 한다는 신호이고 ready는 해당 주소의 모듈이 데이터를 받을 준비가 되었다는 신호입니다. data는 말그대로 데이터를 주고 받는 신호이고 최대 128bit의 width를 가질 수 있습니다.

## Slide 4: MMIO
volatile uint64_t * axi_addr = (volatile uint64_t *)0x1000;
*(axi_addr) = 2024;
CPU
AXI BUS
Module0
(0x0000)
Module0 0x0000
Module1 0x1000
DRAM
Module1
(0x1000)
0x0000
0x1000
0x2000
valid
ready
data
Notes: Module1번이 0x1000의 주소를 가지고 이러한 모듈에 2024라는 데이터를 전송하기 위해서는 여기 빨간 줄의 라인의 코드처럼 0x1000 주소에 2024를 입력하는 코드를 적으시면 됩니다. 여기서 주소는 volatile이라는 타입으로 선언되었는데 이러한 타입은 컴파일러가 C코드를 최적화하지 않고 정말로 해당 코드를 직접 실행하도록 하는 옵션입니다. 이러한 코드를 실행하게 되면 먼저 CPU로부터 Module1으로 valid 시그널이 입력되게 됩니다.

## Slide 5: MMIO
volatile uint64_t * axi_addr = (volatile uint64_t *)0x1000;
*(axi_addr) = 2024;
CPU
AXI BUS
Module0 0x0000
Module1 0x1000
DRAM
0x0000
0x1000
0x2000
valid
ready
data
Module0
(0x0000)
Module1
(0x1000)
Notes: valid시그널을 받은 module1번은 데이터를 받을 준비가 되어 있으므로 ready 시그널을 CPU로 전송하게 됩니다.

## Slide 6: MMIO
volatile uint64_t * axi_addr = (volatile uint64_t *)0x1000;
*(axi_addr) = 2024;
CPU
AXI BUS
Module0 0x0000
Module1 0x1000
DRAM
0x0000
0x1000
0x2000
valid
ready
data
2024
Module0
(0x0000)
Module1
(0x1000)
2024
Notes: Module1번이 데이터를 받을 준비가 되어 있으므로 CPU는 2024라는 데이터를 버스를 통해 전송하게 됩니다. 사실 이 이후에 Module1번이 데이터를 잘 받았다는 response신호를 내보내지만 해당 설명에서는 설명의 간략화를 위해 생략하였습니다.

## Slide 7: Compiler
exp.cpp
linker.ld
init.S
exp.elf
/xilinx_bsp
/rfsoc_driver
GNU
Notes: 이러한 방식으로 RFSoC는 verilog로 작성된 모듈들에 데이터와 명령어를 전송하게 됩니다. 이제 RFSoC의 전반적인 구조에 대해 알아보기 전에 컴파일러에 대해서 알아보겠습니다. 다들 아시다시피 컴파일러는 high level language를 컴퓨터가 이해할 수 있는 binary code로 변환해주는 일련의 과정입니다. 컴파일러 과정 각각을 보기보다는 컴파일러가 파일을 어떤식으로 binary code로 변환을 하는지만 알아보겠습니다. 먼저 컴파일을 하기 위해서는 컴파일할 C코드가 필요합니다. 여기서는 exp.cpp파일입니다. 그리고 컴파일된 바이너리 코드가 어디에 저장되는지 나타내는 linker.ld파일이 필요합니다. 링커파일은 해당 파일을 실행하기 위한 entry point를 지정하고, binary code를 section별로 저장하는데요 실행 코드를 저장하는 text section, read만 가능한 상수가 저장되는 rodata section, 초기값이 정해진 변수들이 저장되는 data section, 그리고 초기값이 0으로 초기화되는 bss section이 존재합니다. 이외에도 전역변수들의 생성자들이 저장되는 section또한 존재하는 등 여러 종류의 section들이 존재합니다. 그리고 실제 C 코드를 실행하기 전에 특정 section들의 변수들을 초기화하거나 생성자들을 call하는 등의 작업들이 필요합니다. 이러한 작업들은 init.S라는 어셈블리어로 쓰인 코드에서 실행하게 됩니다. 이러한 기본적인 파일들을 컴파일 한 후에도 기타 라이브러리들이 필요한데 이러한 라이브러리는 컴파일 중 링킹을 통해 접근할 수 있게 됩니다. 이러한 모든 과정을 거치면 실행 가능한 .elf파일이 생성됩니다. 컴파일된 elf파일을 DRAM에 저장을 하고 이후에 CPU에서 링커에 명시된 entry point로 jump, 다시 말해서 Program counter를 entry point로 변경해주게 되면 실제 프로그램이 실행되게 합니다. 현재 RFSoC 펌웨어에 해당 과정을 수행하는 프로그램이 작성되어 있습니다.

## Slide 8: Current Structure
FIFO
CPU
IO Module
Timer
Controller
=
timestamp
timestamp
data
+
1
64 bit
64 bit
Notes: 앞서 설명드린 방식을 통해 CPU는 verilog 로 작성된 module들에 데이터를 전송하게 됩니다. 여기서 왼쪽 그림은 간단하게 표현된 모듈이고 오른쪽은 실제 RFSoC의 구조입니다. 기본 데이터는 모두 128bit data이고 64 bit는 언제 데이터가 나올지 결정되는 timestamp, 그리고 나머지 64 bit은 실제 모듈로 전송되는 data에 해당합니다. TimeController라는 모듈에서는 FPGA의 매 clock마다 timestamp를 1 씩 증가시키고 모듈의 FIFO에 저장되어 있는 timestamp와 비교해서 일치하는 경우 IO module로 데이터를 내보내게 됩니다. 현재는 DDS 모듈, TTL 모듈, TTLx8모듈, 그리고 EdgeCounter 모듈이 구현되어 있습니다. DDS의 경우 나중에 자세하게 설명하겠지만 sin 신호를 만들어내는 모듈입니다. TTL , TTLx8의 경우 모두 TTL 신호를 만들어내는 모듈인데 TTL의 경우 8ns의 resolution을 가지고 output을 내보내고 TTLx8의 경우 1ns의 resolution을 가지고 output을 내보내게 됩니다. EdgeCounter의 경우 PMT로부터 신호를 입력 받아 edge를 count하는 모듈입니다. 클락의 경우 보드 자체에 내장된 크리스탈과 PLL로부터 만들어내고 있으며 2GHz의 클락을 생성할 수 있습니다. 이러한 클락 셋팅은 CPU에서 I2C 통신을 통해 설정할 수 있습니다. 실험 코드를 실행은 C로 작성된 코드를 파이썬 프로그램을 통해 elf파일로 컴파일한 후 RFSoC로 TCP통신을 통해 전송한 뒤에 앞에서 말씀드린 것과 같이 entry point로 Program Counter가 jump하여 실행하게 됩니다. 이 때 CPU는 듀얼코어로 작동하는데 Host PC에서 실험을 강제로 중단하거나 실험 도중 데이터를 송수신하기 위해 실험코드를 실행하는 CPU, 그리고 TCP통신을 하는 CPU를 분리하는 방식을 선택하였습니다.

## Slide 9: DAC example
DAC
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
FIFO
256 bit
125MHz
2GHz
Notes: RFSoC의 DAC는 총 8개가 있는데요 DAC들은 AXIStream이라는 버스를 통해 output signal을 입력받게 됩니다. 그림과 같이 16개의 output signal이 묶여 있는 chunk를 데이터로 입력 받게 되는데 다음 그림들과 같이 나열된 순서대로 시간순으로 데이터가 DAC를 통해 output되게 됩니다.

## Slide 10: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 11: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 12: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 13: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 14: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 15: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 16: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 17: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 18: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 19: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 20: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 21: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 22: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 23: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 24: DAC example
Time[ns]
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
Output Current[mA]
2GHz
14 bit DAC
I[15]
I[14]
I[13]
I[12]
I[11]
I[10]
I[9]
I[8]
I[7]
I[6]
I[5]
I[4]
I[3]
I[2]
I[1]
I[0]
256 bit
DAC
256 bit
FIFO
125MHz
2GHz

## Slide 25: DDS Structure
What Sandia did
What we did
Notes: DAC에 붙어 있는 DDS의 구조는 다음 그림과 같습니다. 16개의 output signal에 해당하는 데이터를 16개의 곱셈, 그리고 덥셈기를 통해서 만들어지게 됩니다. 일반적인 DDS와 같이 주어진 주파수에 따라 위상을 매사이클 마다 더해주며 이에 맞는 sin wave를 SIN Look Up Table (LUT)를 통해 만들어내게 됩니다. 이 때 16개의 SIN LUT를 통해 FPGA의 클락보다 16배 미세한 time resolution을 가진 sin wave를 digital 데이터로 만들어 낸뒤 chunk로 만들어 내보내게 됩니다. sync_en시그널이 인가되는 경우 accumulation_phase에 frequency와 시간 곱이 입력되어 위상 기준이 원점으로 변경되게 됩니다. 왼쪽 그림은 sandia가 개발한 QSCOUT이 구현한 DDS output이고 오른쪽이 저희가 이를 구현한 방식입니다.

## Slide 26: DDS Pipeline
Notes: 곱셈과 덧셈을 한꺼번에하고 bit width또한 작지 않기 때문에 다음과 같은 pipeline을 통해 곱셈을 수행하였습니다. 여기서 A는 timestamp, D는 timestamp offset, B는 frequency, C는 phase offset, 그리고 E는 accumulate할 phase입니다. 16bit단위로 쪼개어 곱셈을 한 뒤 곱셈 결과를 16 bit 단위로 더한 뒤 최종적으로 accumulate된 48bit의 phase를 마지막에 더하게 됩니다.

## Slide 27: Program Style(1)
1 #include "RFSoC_Driver.h"
2 #include "malloc.h"
3
4 int main(){
5 DAC Raman_CH1;
6 DAC Raman_CH2;
7 DAC Raman_CH3;
8
9 TTL_out AOM_369;
10 TTL_out EOM_14_7;
11 TTL_out EOM_2_1;
12 TTL_out Raman_Global;
13
14 TimeController tc_0;
15
16 Raman_CH1.set_addr(XPAR_DAC_CONTROLLER_0_BASEADDR);
17 Raman_CH1.flush_fifo();
18 Raman_CH2.set_addr(XPAR_DAC_CONTROLLER_1_BASEADDR);
19 Raman_CH2.flush_fifo();
20 Raman_CH3.set_addr(XPAR_DAC_CONTROLLER_2_BASEADDR);
21 Raman_CH3.flush_fifo();
28
29 tc_0.set_addr(XPAR_TIMECONTROLLER_0_BASEADDR);
30 tc_0.auto_stop();
31 tc_0.reset();

## Slide 28: Program Style(2)
44 AOM_369.set(1);
47 EOM_14_7.set(1);
48
49 delay(5000);
50
51 AOM_369.set(0);
52 EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
49 delay(5000);
75 AOM_369.set(1);
76 EOM_2_1.set(1);
77
78 delay(20000);
79 AOM_369.set(0);
80 EOM_2_1.set(0);
CPU
Program
timestamp
AOM_369
AOM_369.set(1);
EOM_14_7.set(1);
5000
0
EOM_14_7
TimeController
timestamp
delay(5000);
AOM_369.set(0);
EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
delay(5000);
10000
CPU
FPGA
0
5000
ON
ON

## Slide 29: Program Style(2)
44 AOM_369.set(1);
47 EOM_14_7.set(1);
48
49 delay(5000);
50
51 AOM_369.set(0);
52 EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
49 delay(5000);
75 AOM_369.set(1);
76 EOM_2_1.set(1);
77
78 delay(20000);
79 AOM_369.set(0);
80 EOM_2_1.set(0);
CPU
Program
timestamp
AOM_369
AOM_369.set(1);
EOM_14_7.set(1);
5000
0
EOM_14_7
TimeController
timestamp
delay(5000);
AOM_369.set(0);
EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
delay(5000);
10000
CPU
FPGA
0
5000
ON
ON

## Slide 30: Program Style(2)
44 AOM_369.set(1);
47 EOM_14_7.set(1);
48
49 delay(5000);
50
51 AOM_369.set(0);
52 EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
49 delay(5000);
75 AOM_369.set(1);
76 EOM_2_1.set(1);
77
78 delay(20000);
79 AOM_369.set(0);
80 EOM_2_1.set(0);
CPU
Program
timestamp
AOM_369
AOM_369.set(1);
EOM_14_7.set(1);
5000
0
EOM_14_7
TimeController
timestamp
delay(5000);
AOM_369.set(0);
EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
delay(5000);
10000
CPU
FPGA
0
5000
ON
ON

## Slide 31: Program Style(2)
44 AOM_369.set(1);
47 EOM_14_7.set(1);
48
49 delay(5000);
50
51 AOM_369.set(0);
52 EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
49 delay(5000);
75 AOM_369.set(1);
76 EOM_2_1.set(1);
77
78 delay(20000);
79 AOM_369.set(0);
80 EOM_2_1.set(0);
CPU
Program
timestamp
AOM_369
AOM_369.set(1);
EOM_14_7.set(1);
5000
0
EOM_14_7
TimeController
timestamp
delay(5000);
AOM_369.set(0);
EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
delay(5000);
10000
CPU
FPGA
0
5000
ON
ON

## Slide 32: Program Style(3)
44 AOM_369.set(1);
47 EOM_14_7.set(1);
48
49 delay(5000);
50
51 AOM_369.set(0);
52 EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
49 delay(5000);
75 AOM_369.set(1);
76 EOM_2_1.set(1);
77
78 delay(20000);
79 AOM_369.set(0);
80 EOM_2_1.set(0);
CPU
Program
timestamp
AOM_369
AOM_369.set(1);
EOM_14_7.set(1);
30000
10000
EOM_14_7
TimeController
timestamp
delay(20000);
AOM_369.set(0);
EOM_14_7.set(0);
CPU
FPGA
10000
30000
ON
ON

## Slide 33: Program Style(3)
44 AOM_369.set(1);
47 EOM_14_7.set(1);
48
49 delay(5000);
50
51 AOM_369.set(0);
52 EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
49 delay(5000);
75 AOM_369.set(1);
76 EOM_2_1.set(1);
77
78 delay(20000);
79 AOM_369.set(0);
80 EOM_2_1.set(0);
CPU
Program
timestamp
AOM_369
AOM_369.set(1);
EOM_14_7.set(1);
30000
10000
EOM_14_7
TimeController
timestamp
delay(20000);
AOM_369.set(0);
EOM_14_7.set(0);
CPU
FPGA
10000
30000
ON
ON

## Slide 34: Program Style(3)
44 AOM_369.set(1);
47 EOM_14_7.set(1);
48
49 delay(5000);
50
51 AOM_369.set(0);
52 EOM_14_7.set(0);
tc_0.auto_start();
49 delay(5000);
75 AOM_369.set(1);
76 EOM_2_1.set(1);
77
78 delay(20000);
79 AOM_369.set(0);
80 EOM_2_1.set(0);
CPU
Program
timestamp
AOM_369
AOM_369.set(1);
EOM_14_7.set(1);
30000
10000
EOM_14_7
TimeController
timestamp
delay(20000);
AOM_369.set(0);
EOM_14_7.set(0);
CPU
FPGA
10000
30000
ON
ON

## Slide 35: Verilog Block Diagram Creation
Notes: 현재 설정만 조금만 변경하면 다른 FPGA로도 target하여 프로젝트 생성이 가능할 것으로 보임

## Slide 36: Vitis Creation